## Slide 2: DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CÓDEC DIGITAL DE AUDIO BASADO EN TÉCNICAS ADAPTATIVAS
Autor: Sergio Castells.
Director: Dr. Fernando Alberto Marengo Rodriguez.
Asesor: Ing. Gonzalo Daniel Sad.

## Slide 3: ¿Qué es un codificador de audio?
Un codificador de audio es un conjunto de algoritmos que permiten codificar y comprimir datos auditivos con el objetivo de ocupar el menor espacio posible y consiguiendo una buena calidad de audio final.
El decodificador es el sistema de algoritmos que realiza el proceso inverso a la codificación. Es decir, toma los datos del archivo de audio codificado y los procesa para recuperar la información necesaria para su reproducción en un equipo de audio.

## Slide 4: Tipos de códecs de audio
Sin pérdidas: se basan en la estimación del espectro de la señal mediante filtros apropiados. Conservan la forma de onda de la entrada.
Perceptuales: consisten en la remoción de redundancias así como de irrelevancias psicoacústicas, logrando una mayor reducción de información a cambio de distorsiones no audibles. Su uso más popular yace en los reproductores portátiles.

## Slide 5: Códecs perceptuales
MP3
AAC
OGG
WMA
Transformada de Fourier.
Transformada del coseno.
Transformada Wavelet.
Estas técnicas no son económicas en lo que a cantidad de funciones elementales representa !!!

## Slide 6: Objetivo
Desarrollar un códec de audio que utilice el algoritmo de descomposición EMD y se apoye en fenómenos psicoacústicos para poder suprimir información irrelevante al oído y lograr, de este modo, compresión de datos.

## Slide 7: ASPECTOS GENERALES

## Slide 8: Audio Digital
Cuando el sonido es captado por un micrófono, se convierte en un voltaje que varía continuamente con el tiempo. Tal tensión es la representación analógica del sonido. La digitalización del mismo se efectúa midiendo el voltaje en muchos puntos en el tiempo, traduciendo cada valor medido en un número y escribiendo los números en un archivo. Este proceso se denomina muestreo.

## Slide 9: ¿Cuán a menudo se debe muestrear un sonido?

## Slide 10: ¿Cuán a menudo se debe muestrear un sonido?
La solución al problema de muestreo es tomar muestras de sonido a una tasa mayor que la frecuencia de Nyquist, que es dos veces la frecuencia máxima contenida en el sonido.
Dicha tasa de muestreo garantiza una reproducción fiel del sonido.

## Slide 11: ¿Cuán a menudo se debe muestrear un sonido?
El rango de audición humana es típicamente, de 16 − 20 Hz a 20 − 22 KHz, dependiendo de la persona y de la edad.
Cuando el sonido se digitaliza en alta fidelidad, debería, por lo tanto, ser muestreado a poco más de la tasa de Nyquist de 2 × 22000 = 44000 Hz. Este es el motivo por el cual el sonido de alta calidad digital se basa en una tasa de muestreo de por lo menos 44100 Hz.
Cualquier tasa inferior ésta produce distorsiones, mientras que las altas tasas de muestreo no producen ninguna mejora sustancial en la reconstrucción (reproducción) del sonido.

## Slide 12: Tamaño de la muestra
Un sonido que genera una onda inferior a es muestreado como y reproducido como silencio.
Las muestras de 8 bits son más toscamente cuantificadas que las muestras de 16 bits. Como resultado se produce una mejor compresión pero una reconstrucción más pobre del audio.

## Slide 13: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## Slide 14: Esquema General

## Slide 15: Lectura del archivo WAVE

## Slide 16: Lectura del archivo WAVE
WAVE
Es el formato nativo de Windows®.
Se utiliza en procesadores que utilizan el orden de bytes little endian.
Normalmente contiene cadenas de texto para especificar puntos de referencia, etiquetas, notas y otra información.
.wav es un caso especial de WAVE en donde no se utiliza compresión.
Su organización se basa en una estructura llamada RIFF (Formato de Ficheros de Intercambio de Recursos).

## Slide 17: Lectura del archivo WAVE
El bloque de datos comienza con la cadena data, que es seguida por el tamaño de los datos que siguen. Esto es seguido por los bytes de datos (muestras de audio).
La lectura de archivos .wav se realiza haciendo uso de la librería “libsndfile” (http://www.mega-nerd.com/libsndfile) adaptada para la ocasión.

## Slide 18: Lectura del archivo WAVE

## Slide 19: Descomposición EMD

## Slide 20: Descomposición EMD
EMD
Método relativamente nuevo para el análisis de señales unidimensionales no lineales y no estacionarias.
Permite descomponer una señal, por más compleja que sea, en un conjunto finito y reducido de funciones AM-FM de media local nula llamadas funciones de modo intrínseco (IMF) más una función denominada residuo.
Es adaptativo, dado que se basa únicamente en la información contenida en la señal a descomponer (no necesita una base de descomposición a priori).
Carece de formulación analítica y sólo puede expresarse mediante un lenguaje algorítmico.

## Slide 21: Determinación de las funciones IMF
Una función se considera IMF si satisface las siguientes condiciones:
  En toda su extensión, el número de máximos y mínimos locales coinciden con la cantidad de cruces por cero o a lo sumo difieren en uno.
  En cualquier instante analizado su media local es nula.
Cálculo de las IMF
Proceso de tamizado
Hipótesis: se supone que la señal de entrada tiene al menos un máximo y un mínimo.

## Slide 22: EMD proceso de tamizado
Señal

## Slide 23: EMD proceso de tamizado
Detección de extremos superiores

## Slide 24: EMD proceso de tamizado
Cálculo de la envolvente superior

## Slide 25: EMD proceso de tamizado
Detección de mínimos locales y cálculo de la envolvente inferior

## Slide 26: EMD proceso de tamizado
Cálculo de la media local

## Slide 27: EMD proceso de tamizado
Cálculo de la función detalle local

## Slide 28: EMD proceso de tamizado

## Slide 29: EMD proceso de tamizado

## Slide 30: EMD fin del proceso de tamizado
El tamizado finaliza cuando no quedan más oscilaciones para extraer en el residuo, o éste tiene solo un máximo y un mínimo local.
La señal de entrada se expresa como:
IMF
Residuo final

## Slide 31: EMD resumen del proceso de tamizado
Identificación de todos los máximos y mínimos locales de .
Interpolación de los extremos locales para obtener las envolventes superior () e inferior ().
Cálculo de la media local
Extracción de la señal de detalle correspondiente
iteraciones de los pasos 1 a 4 hasta que pueda considerarse una IMF.
Sustracción de e iteración de los pasos 1 a 5 para obtener la IMF de siguiente orden.

## Slide 32: EMD ejemplo

## Slide 33: Selección de IMF relevantes

## Slide 34: Selección de IMF relevantes
Señal
Descomposición EMD
Componentes que aportan mucha información
Componentes que aportan poca información
Pueden ser eliminadas !!!

## Slide 35: Selección de IMF relevantes
CORRELACIÓN
Mide el grado de similitud de una señal con respecto a otra
IMF relevantes fuerte correlación con la señal de entrada.
IMF irrelevantes correlación con la señal de entrada débil.
coeficiente de correlación de la -ésima IMF
Condiciones:
    Los coeficientes de correlación calculados deben ser normalizados para evitar eliminar accidentalmente IMF de baja amplitud, pero relevantes.
    Se debe establecer un umbral para el proceso de selección.

## Slide 36: Selección de IMF relevantes
Se adopta
Factor de relación ()
toma valores en el intervalo [-1,1]. Un valor 1 indica máxima correlación y un valor -1 indica máxima correlación pero con señales desfasadas.
Se compara cada coeficiente de correlación con el umbral.
Sobrevivirán aquellas IMF cuyo coeficiente de correlación sea mayor o igual que el umbral λ determinado.

## Slide 38: Selección de IMF relevantes ejemplo

## Slide 39: Detección de enmascaramiento

## Slide 40: Detección de enmascaramiento
En esta etapa se aplica un modelo psicoacústico con el fin de detectar fenómenos de enmascaramiento y poder descartar información que para el oído es irrelevante.
Codificador perceptual

## Slide 41: Detección de enmascaramiento conceptos
Umbral de audición (o umbral en silencio)
Representa el más bajo nivel de sonido que puede ser escuchado a una frecuencia dada. Incluso, en condiciones de silencio extremo, el oído humano no puede detectar sonidos con niveles de presión sonora (SPL) por debajo de dicho umbral.
Evaluación experimental del umbral de audición.

## Slide 42: Detección de enmascaramiento conceptos
Aproximación del umbral en silencio

## Slide 43: Detección de enmascaramiento conceptos
Enmascaramiento de frecuencia (o enmascaramiento auditivo)
Se produce cuando un sonido tonal que se puede oír cuando es reproducido aisladamente, no se percibe en presencia de otro sonido más intenso y de frecuencia similar al primero.

## Slide 44: Detección de enmascaramiento conceptos
Función spreading
Es una función dependiente de la frecuencia que describe la extensión de la energía de excitación del tono enmascarador a lo largo de la membrana basilar. Se determina en base a curvas de enmascaramiento experimentales

## Slide 45
Modelo de Terhardt.
Modelo de Schroeder.
Modelo de Schroeder modificado.
ISO/IEC MPEG Psychoacoustic Model 2.
ISO/IEC MPEG Psychoacoustic Model 1.

## Slide 46: Detección de enmascaramiento ejemplo
400 Hz
600 Hz
750 Hz
1000 Hz
Puede ser descartada

## Slide 47: Detección de extremos locales

## Slide 48: Detección de extremos locales
IMF
Funciones oscilatorias de media local nula y centradas respecto al cero.
Enviar al extremo receptor sólo los extremos locales de las IMF sobrevivientes
Aprovechando esta propiedad
Se reduce la cantidad de información a enviar
Aumenta el factor de compresión

## Slide 50: Detección de extremos locales ejemplo

## Slide 51: Codificación de entropía

## Slide 52: Codificación de entropía
Extremos locales
Representados mediante enteros de 16 bits.
Si cada dato es representado con menos de 16 bits el factor de compresión aumenta
Se codifican abscisas y ordenadas de forma independiente

## Slide 54: Codificación de entropía abscisas
El decodificador deberá:
  Pasar los datos de formato binario a formato entero.
  Dejar el primer valor tal como está.
  Obtener los demás valores sumando a la abscisa previamente obtenida el valor de la distancia correspondiente.

## Slide 55: Codificador de entropía ordenadas
El decodificador deberá:
  Aislar el bit de signo y representarlo en formato entero mediante un 1 en caso de ser positivo (0) o mediante -1 en caso de ser negativo (1).
  Pasar los datos restantes de formato binario a formato entero y recuperar los valores de las ordenadas según:
si es impar.
si es par.

## Slide 56: SIMULACIONES Y ENSAYOS

## Slide 57: Reconstrucción de la señal

## Slide 58: Interpolación Splines
INTRODUCE DISTORSIÓN

## Slide 59: Interpolación Hermite
OK!

## Slide 60: Factores de compresión

## Slide 61: Factores de compresión

## Slide 62: Calidad del audio codificado

## Slide 63: Calidad del audio codificado
Seis personas ligadas a la música realizaron una comparación entre un conjunto de pistas de audio sin codificar y las mismas pistas codificadas y calificaron la degradación del sonido según:
Degradación | Calificación
Imperceptible | 5
Perceptible, pero no molesto | 4
Ligeramente molesto | 3
Molesto | 2
Muy molesto | 1

## Slide 64: Calidad del audio codificado

## Slide 65: CONCLUSIONES

## Slide 66: CONCLUSIONES
Se ha logrado desarrollar un codificador perceptual de audio cuyo principio de funcionamiento se basa en el algoritmo de descomposición empírica de modos y utiliza además un modelo psicoacústico para poder descartar información irrelevante al oído.
Se han realizado ensayos para determinar el desempeño del códec. En primer lugar se hizo una comparación del factor de compresión frente a otros codificadores comerciales. En segundo lugar la calidad del audio codificado fue calificada por seis oyentes estrechamente ligados al mundo de la música. En ambos casos los resultados obtenidos han sido sumamente satisfactorios.
Los resultados obtenidos permiten decir que las metas propuestas han sido alcanzadas.

## Slide 67: MEJORAS PROPUESTAS

## Slide 68: MEJORAS PROPUESTAS
Realizar un solapamiento de cuadros adecuado para eliminar la aparición de los clicks en la reconstrucción de la señal de audio.
Definir un formato de archivo de salida que contenga información especifica del archivo codificado (cantidad de canales, frecuencia de muestreo, cantidad de bits correspondientes a las muestras de audio, etc.) tal como lo hace wave.
Pulir el algoritmo desarrollado a fin de obtener un procesamiento más veloz.

## Slide 69: ¿PREGUNTAS?

## Slide 70: ¡¡¡ GRACIAS !!!